## Slide 1: Bluetooth sexploit
「五體不滿足，震撼你的感官」 -性與資安的交響曲
- Kevin Liu

## Slide 2
Air Gap Security
隔“網”取物
－ Air Gap 安全問題探討
甚麼是 air gap？
如何從 Air gap 狀態竊取資料
結論
Author : blu3cat

## Slide 3
whoami
我是 blu3cat 小萌新
清大電機大二小萌新
TDOH 功德院 (TSCHacker) 的一員
目前正在踏向黑魔法的學習路程
Air Gap Security

## Slide 4
甚麼是 Air Gap
Network 的網路問題：
  只要設備連上網路，就有辦法和其取得連線
Air Gap Security

## Slide 5
Air Gap Security
結論：安全問題來自連線
解決：那就不要跟其他東西連線
Air gap

## Slide 6
Air Gapped Network
在保護一些特別敏感的資料時，我們讓電腦處在一個沒有實體連線、 wifi 、藍芽、之類的任何連線到開放網路的狀態
Air Gap Security

## Slide 7
Air Gapped Network
換句話說就是自己邊緣別人的意思xDD
Air Gap Security
不對!!! 其實是我邊緣別人

## Slide 8
甚麼時候會要這樣的網路呢？
例如：
  軍事政府電腦網路
  財經電腦網路
  核電廠的網路
  飛機上的網路
  等等重要機構
Air Gap Security

## Slide 9
Air gap 三步驟
置入 malware
建立 covert channel
Leak 資料
Air Gap Security
Malware
Covert Channel

## Slide 10
訊息 encode 方法
1. on-off keying (OOK)
  單純的亮暗
2. Binary Frequency-Shift Keying (B-FSK)
  利用頻率的不同
3. Manchester Encoding
  一對亮暗或暗亮
Air Gap Security

## Slide 11
建立 covert channel 的方法
Air Gap Security

## Slide 12
電腦
主機板
CPU
磁場
控制 CPU 的 workload = 控制磁場
Air Gap Security

## Slide 13
電磁波
控制 CPU workload 來產生電磁波
將這些電磁波轉為 GSM, UMTS, LTE 的frequency bands
  也就是 2G, 3G, 4G
Air Gap Security

## Slide 14
電力
Air Gap Security
電腦
主機板
CPU
控制 CPU 的 workload = 控制電力消耗

## Slide 15
電力
Air Gap Security

## Slide 16
熱能
熱量來源
  CPU
散熱方式
  自然冷卻
  風扇
Air Gap Security
熱感應器
  CPU / GPU
  主機板

## Slide 17
熱能
Air Gap Security
每小時 1 - 8 bits

## Slide 18
光學
Air Gap Security

## Slide 19
光學－光線來源
硬碟的 LED
鍵盤的 LED
Router 的 LED
螢幕的亮度
IR – 紅外線
Air Gap Security

## Slide 20
光學－Security Cameras & IR
Security Cameras
  很多有 IR LED
  很多可以看到 IR
  不同強度的 IR 等級
Air Gap Security

## Slide 21
光學－Security Cameras & IR
Air Gap Security

## Slide 22
聲音
使用人耳聽不到的高頻聲音
Air Gap Security

## Slide 23
防範手段－Audio gap
Audio-Gap
  關掉你的音訊
Air Gap Security

## Slide 24
聲音－Fansmitter
利用電腦風扇的噪音來傳遞訊息
Air Gap Security

## Slide 25
聲音－Fansmitter
控制機殼風扇
注意接腳
Air Gap Security
Pin | 名稱 | 功用
1 | GND | 接地
2 | 12V | 電源
3 | FAN_TACH | 輸出風扇狀態
4 | FAN_CONTROL | 控制風扇速度

## Slide 26
聲音－Fansmitter
Blade pass frequency
風扇每分鐘旋轉數 - RPM
BPF 代表風扇噪音的主要頻率
Air Gap Security
控制轉速 = 控制噪音頻率

## Slide 27
聲音－Fansmitter
Blade pass frequency
風扇每分鐘旋轉數 - RPM
BPF 代表風扇噪音的主要頻率
Air Gap Security
控制轉速 = 控制噪音頻率

## Slide 28
Q&A